Министерство образования Омской области

БПОУ ОО «Омский строительный колледж»

Методические указания

для выполнения  самостоятельных и контрольных работ

для студентов заочного отделения

Омск, 2017

| Методические указания одобрены цикловой методической комиссией протокол № ___ «___»_________ 201___г. Председатель цикловой методической комиссии ___________________/Е.П. Королева/ | Утверждаю зам. Директора по УР БПОУ ОО «Омский строительный колледж» «_____» ____________201____г. _______________/О.В.Рыбакова/ |
| --- | --- |
| Методические указания составил преподаватель Омского строительного колледжа | И.М. Карева |
| Методические указания и контрольные задания предназначены для студентов заочного отделения средних специальных учебных заведений для специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| Рецензент: Преподаватель Омского строительного колледжа К.э.н. Экономического института г. Омск | А.А. Скребец Н.О. Герасимова |

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Краткое содержание разделов с вопросами для самоконтроля | 5 |
| Методические указания по выполнению контрольной работы | 17 |
| Варианты контрольных заданий | 18 |
| Библиографический справочник | 25 |
| Заключение | 26 |
| Приложение | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания содержат краткое изложение материала с перечнем вариантов контрольных работ.

ПМ.  02   Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции строительных объектов. Тема 2.2. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве, предусматривает изучение организации строительного проектирования и ценообразования в строительстве.

Учебным планом заочного обучения на изучение данного предмета отведено 90 часов, из них на обзорные и установочные занятия 4 часов, на практические занятия 12 часов, на выполнение курсовой работы 14 часов.

На установочных занятиях студентов знакомят с программой темы данного модуля, методикой работы над учебным материалом и выполнения контрольной работы.

Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам программы. Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по программе.

По данной теме 2.2., предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы, охватывающей все разделы учебной программы.

Варианты домашней контрольной работы составлены применительно к действующей рабочей программе по модулю.

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:

- изучение программного материала по рекомендуемой литературе;

- составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ С ВОПРОСАМИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Введение

При изучении введения необходимо представлять роль темы 2.2. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве в подготовке специалистов, межпредметные связи и систему ценообразования.

Вопросы для самоконтроля

1.   Что включает в себя действующая система ценообразования?

Раздел 1. Основы организации строительного проектирования и сметного нормирования

Тема 1.1. Организация строительного проектирования и сметного нормирования

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на: этапы и стадии проектирования; организацию проектно-сметной деятельности; экспертизу и согласование проектов на инвестиционный процесс; организацию подрядных торгов (тендеров), их технико-экономическое обоснование; а также уяснить основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного назначения, методику проведения оценки экономичности проектных решений различными методами; научиться выбирать наиболее эффективный вариант проектного решения здания или сооружения.

Согласование, экспертизу и утверждение проектно-сметной документации производят на основании Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной предпроектной и проектной документации в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1008 от 27.12.2000 г.).

Вопросы для самоконтроля

- Что включает в себя комплекс проектных решений на строительство объектов?

- Перечислите стадии проектирования и приведите примеры.

- Что является основным проектным документом на строительство объектов?

- Каков   состав   проектной   документации   на   строительство   предприятий,   зданий   и
сооружений9

- Что входит в состав рабочей документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений?

- Что входит в состав сметной документации на стадии рабочего проекта?

7.	Какие технико-экономические показатели для жилых и общественных зданий Вы знаете?
8.   Как осуществляется оценка экономичности проектных решений по   заданным исходным

данным? Привести пример.

- Каков порядок согласования и экспертизы проектной документации?

- В каких случаях проектная документация не требует согласования?

- Каков порядок утверждения проектной документации?

- В чем заключается смысл организации и проведения подрядных торгов (тендеров)?

- Какая документация необходима для проведения подрядных торгов?

В результате изучение раздела студента должен:

иметь представление об этапах и стадиях проектирования; об экспертизе и согласованию архитектурно-строительных проектов; об инвестициях, технико-экономическом обосновании подрядных торгах;

знать основные ТЭП для зданий и сооружений различного назначения; методику проведения

оценки экономичности проектных решений;

уметь выбирать наиболее эффективный вариант проектного решения здания или сооружения.

Раздел 2. Основы ценообразования и сметного нормирования в

строительстве

При изучении необходимо обратить внимание, что на территории Российской Федерации в данное время действует методика определения стоимости строительной продукции МДС 81-35.2004, которая разработана в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования 2001 г.

Необходимо уяснить общую структуру государственной нормативно-информационной базы ценообразовании и сметного нормирования в условиях рыночных отношений; уровни применения сметных нормативов; изучить структуру и степень укрупнения нормативов, а также государственные нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, СН, РДС, МДС).

Тема 2.1. Определение цены строительной продукции

При изучении данной темы необходимо уяснить виды цен в строительстве; структуру и порядок установления договорной цены; методы расчета сметной стоимости строительной продукции:      ресурсной,     ресурсно-индексной,      базисно     -     индексный,   и аналоговый;  изучить более подробно один из выше перечисленных методов, а также обратить внимание на индексацию сметной стоимости.

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды цен в строительстве Вы знаете?

- Каковы  уровни цен  при  определении  стоимости  строительства:   базисный,  текущий
(прогнозный)?

- Какие методы определения стоимости строительства Вы знаете?

- В   чем   заключается   сущность   ресурсного   метода   определения   сметной   стоимости
строительства?

- В   чем  заключается   сущность  ресурсно  -   индексного   метода  определения   сметной
стоимости строительства?

- В   чем   заключается   сущность   базисно   -   индексного   метода   определения   сметной
стоимости строительства9

- Как производят индексацию сметной стоимости строительной продукции?

9.	Какой из методов имеет приоритетное значение в условиях рыночных отношений?
10.Какова сущность договорной цены в строительстве?

Тема 2.2. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции

При изучении данной темы необходимо уяснить, что сметная стоимость строительства представляет собой общую сумму капитальных вложений на строительство, реконструкцию или расширение зданий и сооружений и определяется на основании МДС-81-35.2004-«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Структура сметной стоимости строительной продукции характеризуется четырьмя группами затрат;

- Строительные работы.

- Монтажные работы.

- Оборудование, приспособление, инструменты, производственный инвентарь.

- Прочие затраты.

Необходимо четко изучить, что к каким затратам относится.

Сметная стоимость  строительно - монтажных работ по экономическому содержанию

подразделяются на прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

С=ПЗ+НР+СП,

где:

ПЗ - прямые затраты;

HP - накладные расходы; СП - сметная прибыль.

Наибольшую часть издержек строительного производства составляют прямые затраты, которые включают: стоимость затрат на материалы, изделия и конструкции с учетом доставки до приобъектных складов строительной площадки; стоимость затрат на основную заработную плату рабочих-строителей, расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов. Затраты определяются прямым счетом на основании физических объемов работ по конструктивным элементам, видам работ, сметных норм и цен.

Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

Сметные цены определяют нормативную сумму затрат за материалы (на установленную единицу измерения) франко - приобъектный склад строительной площадки.

Сметные цены на материалы предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ и применяются при составлении сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, а также при разработке расценок на конструкции и вид работ.

Стоимость материалов, изделий и конструкций может приниматься в базисном (на 01.01.2001 г.) или текущем уровне цен.

Сметные цены материалов, изделий и конструкций определяются по формуле:

Цсм= (Цотп + Зтр.+ Зтар)* Кзс.

где:

Цси-сметная цена материалов франко - приобъектный склад строительной   площадки;

Цотп- - отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо -

сбытовой организации) на материалы, изделия и конструкции;

Зтр. - затраты на транспорт;

Зтар. - затраты на тару и реквизит;

Кзс.    -    коэффициент,     учитывающий    заготовитель но-складские    расходы     подрядных

строительных организаций, который не должен превышать:

-для строительных материалов и изделий	-1,02;

-для оборудования	-1,012;

-для металлоконструкций	-1,0075.

При расчете средних сметных цен учтена перевозка материалов на средние расстояния от ближайшей станции МПС (порта, пристани), до приобъектного склада строительной площадки на расстояние до 30 км. Для строек, находящихся на расстоянии свыше 30 км, следует пользоваться поправочными коэффициентами.

В случаях, когда отпускные цены не предусматривают затраты по погрузке и разгрузке при поставке материалов с промежуточных складов, то стоимость погрузо-разгрузочных работ определяется по сметным ценам на погрузо-разгрузочные работы.

Затраты на тару, упаковку и реквизиты при определении сметных цен на материалы принимаются на основании данных о фактических затратах на эти цели по средним ценам.

Сборники (каталоги) сметных цен на материалы состоят из следующих частей:

Часть I «Материалы для общестроительных работ».

Часть II «Строительные конструкции и изделия».

ЧастьШ «Материалы и изделия для санитарно-технических работ».

Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Часть V. «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специально-строительных работ».

Каждый сборник включает техническую часть, разделы по видам материалов, изделий и конструкций, содержание (оглавление) и алфавитный указатель.

Затраты на перевозку грузов

Затраты на транспорт определяются по средним сметным ценам на перевозку грузов, исходя из класса груза, усредненных расстояний перевозки материалов, изделий и конструкций и действующих тарифов. Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом массы «брутто».

Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Автомобильные перевозки материалов следует принимать на расстояние до 200 км, в отдельных случаях перевозка на расстоянии свыше 200 км. допускается по согласованию с заказчиком.

Сметные цены на автомобильные перевозки определены на 1т груза и установлены для условий перевозки грузов бортовыми автомобилями и автомобилями - самосвалами в зависимости от класса груза и расстояния перевозки груза. За базовые средние сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом приняты цены на 01.01.2000 г.

При транспортиронии грузов применяются железнодорожные и речные перевозки.

Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов определяются исходя из данных о времени использования (нормативной потребности) необходимых машин (в машино-часах) и соответствующей цены (сметной расценки) одного машино-часа (маш.-ч.) эксплуатации машин и механизмов.

Нормативная потребность в строительных машинах определяется путем выделения и суммирования в локальном сметном расчете (смете) показатели стоимости затрат эксплуатации машин (в том числе оплаты труда рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов) и количество машино-часов их использования, взятых из соответствующих базовых нормативов ГЭСН-2001,

При составлении смет стоимость машино-часа работы строительных машин и механизмов принимается по Сборникам сметных норм и расценок в ценах на 01.01.2000 г. или текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин территориального или федерального уровня с использованием поправочных коэффициентов для приведения в уровень цен региона.

Сметные расценки в сборниках исчислены в расчете на 1 час календарного среднесменного времени эксплуатации машин.

Определение стоимости эксплуатации строительных машин рекомендуется осуществлять в базисном или текущем уровнях цен.

Определение сметных затрат по оплате труда рабочих

Методы определения размера средств на оплату труда, характеристика систем и форм оплаты труда изложены в МДС-83-1.99 «Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций» (Госстрой России, 1999г.).

Основой всех форм и систем оплаты труда, применяемых в строительных организациях, является тарифная система, обеспечивающая соответствие квалификаций и оплаты труда работников сложности выполняемых ими работ. Тарифной системой устанавливаются тарифные ставки по квалификационным разрядам и тарифные коэффициенты, представляющие собой отношение тарифных ставок соответствующих разрядов к тарифной ставке первого разряда.

Для рабочих, занятых на верхолазных работах, часовые тарифные ставки повышаются на 24 %.

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также по верхолазным работам с вредными условиями труда, повышаются до 12%, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24%.

При определении размера средств на оплату труда необходимо учитывать районные коэффициенты к заработной плате (если они не были учтены в средней заработной плате), которые являются надбавками в процентах к заработной плате, компенсируют рабочим и служащим различия в вещественном составе потребления населения по районам страны.

Районные коэффициенты не образуют новых тарифных ставок и должностных окладов и применяются по месту фактической работы. Коэффициенты к заработной плате колеблятся от 1,15 до 2,0.

Накладные расходы

Накладные расходы - это сумма средств, предназначенных для возмещения затрат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением, обслуживанием.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ необходимо пользоваться методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004.), при этом следует учитывать, что установлены два вида нормативов накладных расходов:

- укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства;

- нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ.

Перечень статей накладных расходов:

- Административно -хозяйственные расходы.

- Расходы на обслуживание работников строительства.

- Расходы на организацию работ на строительных площадках.

- Прочие накладные расходы.

- Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные
расходы.

Размер накладных расходов установлен   (в процентах) от фонда оплаты труда рабочих строителей и обслуживающих машины.

Сметная прибыль

Сметная прибыль - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

При определении сметной стоимости рекомендуется исчислять сметную прибыль от величины средств на оплату рабочих строителей и обслуживающих машины в составе сметных прямых затратах на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Установлены общеотраслевые нормативы сметной прибыли при строительстве и реконструкции (в размере 65% и при ремонтно-строительных работах - 50%) , нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ и по видам ремонтно-строительных работ.

Себестоимость строитель но-монтажных работ включает прямые затраты и накладные расходы

СС=ПЗ+НР, где:

ПЗ - прямые затраты;

HP - накладные расходы.

Изучив данную тему необходимо научиться определять сметную стоимость по элементам затрат на различные виды работ, а также определять сметную стоимость строительной продукции.

Вопросы для самоконтроля

- Какова структура сметной стоимости строительства?

- Какова структура сметной стоимости строитель но-монтажных работ?

- Какова структура прямых затрат?

- Какова структура накладных расходов?

- Для каких целей предназначены накладные расходы? Приведите порядок их определения.

- Что такое себестоимость, её состав и порядок определения?

- Для каких целей предназначена сметная прибыль? Приведите порядок её определения.

- Как определяются транспортные расходы на материалы, изделия и конструкции?

- Что такое «франко»? Виды «франко».

- Каков  состав   и  порядок  определения  сметной  стоимости   на  материалы,   изделия   и
конструкции?

J1. Каков состав расходов на тару, упаковку реквизит, из готов ительно - складских расходов и наценок сбытовых и снабженческих организаций?

- Как    определяются    сметные   затраты    по    оплате   труда    рабочих    (строителей    и
обслуживающих машины)? Приведите пример.

- Как   определяются   сметные   затраты   на   эксплуатацию    строительных   машин       и
механизмов? Приведите пример.

Тема 2.3. Система сметных цен и  нормативов в строительной отрасли

При изучении данной темы необходимо уяснить особенности сметно-нормативной базы 2001 г., редакции 2009 г. и приобрести практические навыки пользования сметными нормативами: государственными элементами сметными нормами на строительные (ГЭСН -2001, редакции 2009 г) и ремонтно-строительные (ГЭСНр-2001, редакции 2009 г) работы; сметными нормами и дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ГСН 81-05-02-2001) и ремонтно-строительных работ (ГСНр-81-05-02-2001) в зимнее время; сметными нормами затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001) и при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001); федеральными единичными расценками на строительные (ФЕР -2001, редакции 2009 г) и ремонтно-строительные (ФЕРр-2001, редакции 2009 г) работы; территориальными единичными расценками на строительные (ТЕР-2001, редакции 2009 г) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001, редакции 2009 г) работы; изучить определение стоимости эксплуатации машин и сметных цен на материалы, изделия, конструкции; а также иметь представление о банке данных объектов-аналогов для определения сметной стоимости строительства.

Пользуясь набором сметных нормативов необходимо изучить их структуру, технические части, построение, определение норм.

Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001 года, редакции 2009 г

Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 2001 года, редакции 2009 г включает элементные сметные нормы и единичные расценки (в сметных ценах на 01.01.2000 г.) на:

- строительные и специально-строительные работы;

- ремонтно-строительные работы (литера «Р»);;

- монтажные работы (литера «М»);

- пусконаладочные работы (литера «П»).

- реставрационные работы (литера РР»);

- ремонт оборудования (литера «МР»);

Основу сметно-нормативной базы составляют элементные сметные нормы в натуральных измерителях, а расценки являются производными от норм. Нормы и расценки делятся также по уроню применения на:

- государственные   (федеральные)   -государственные   элементные   нормы    (ГЭСН)    и
федеральные единичные расценки (ФЕР);

- территориальные (региональные, местные) (ТЕР);

- отраслевые (ведомственные);

- индивидуаьные

Приоритетное     значение     в     практике     сметного     ценообразования	отводится

территориальным единичным расценкам, учитывающим особенности строительного производства и уровня цен на строительную продукцию конкретных регионов (республик), краев, округов, городов и областей Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля

- Каков принцип построения элементных сметных норм?

- Что включает шифр нормы?

- Назовите нормативные показатели таблиц государственных элементных сметных норм
(ГЭСН-2001, редакции 2009 г).

- Какие работы учтены в ГЭСН-2001, в ГЭСНр-2001, редакции 2009 г?

- В каких ценах составлены федеральные и территориальные единичные расценки и для
чего они предназначены?

- На какой основе составлены единичные расценки (ЕР) и что они отражают?

- Какие показатели сметных затрат, содержатся в таблице единичной расценки (ЕР)?

- С какой целью применяются единичные расценки (ЕР)?

- Каковы правила применения единичных расценок на демонтажные работы?

- Каков порядок применения ФЕР-2001, ФЕРр-2001, редакции 2009 г?

- Каковы правила применения ТЕР-2001, ТЕРр-2001, редакции 2009 г?

- Чем отличаются ГЭСН от ФЕР или ТЕР?

- Как осуществляется «привязка» единичных расценок к местным условиям?

- Какие основные сборники государственных элементных сметных норм на строительные
работы Вы знаете?

- Что является основой сметно-нормативной базы?

- Что является производным от норм?

- Как подразделяются нормы и расценки по уровню применения?

- Что относят к федеральным сметным нормативам и области их применение?

- Что относят к ведомственным (отраслевым) нормативам и области их применение9

- Что относят к региональным  (территориальным) сметным  нормативам  и области  их
применение?

- Что относят к индивидуальным сметным нормативам и их применение9

- Какие нормативы имеют приоритетное значение в практике сметного ценообразования?

- Какова структура и степень укрупнения нормативов?

Тема 2.4 Порядок и правила составления сметной документации на строительство

Изучение данной темы базируется на основе ранее изученных тем.

Сметная стоимость- это сумма денежных средств, необходимых для осуществления

строительства   в   соответствии   с   проектными   материалами,    которая   определяется   на

основании разработанной, согласованной, прошедшей экспертизу и утвержденной сметной

документации.

В методике по определению стоимости строительной продукции имеется раздел 4

«Составление сметной документации», который рекомендуется детально изучить.

Состав сметной документации зависит от стадии проектирования: локальные сметные

расчеты(сметы) на виды строительно-монтажных работ, а также на стоимость оборудования;

сметные расчеты на отдельные виды затрат: объектные сметные расчеты(сметы), сводный

сметный расчет стоимости строительства; сводка затрат. При необходимости составляются

калькуляции сметной стоимости материалов, изделий и конструкций.

Правила   и   порядок   исчисления   объемов   работ   изложен   в   технических   частях

сборников   единичных   расценок   (см.   технические   части   соответствующих   единичных

расценок).    Сводная   ведомость   объемов   работ   составляется   в   единицах   измерения,

заложенных в единичных расценках.

Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных

работ составляются исходя из следующих данных:

параметров зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивных элементов, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

по зданиям и сооружениям:

- на строительные работы;

- специально-стоительные работы;

- внутренние сантехнические работы,

- внутреннее освещение и другое;

по общеплощадочным работам:

- на вертикальную планировку,

- устройство инженерных сетей, путей, дорог,

-  благоустройство территории,

- малые архитектурные формы и другое.

В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания, видам работ в соответствии с технологической последовательностью работ и с учетом специфических особенностей строительства.

Локальный сметный расчет (смета) на строительные работы может иметь разделы:

-земляные работы;

- фундаменты и стены подземной части,

- стены;

- каркас;

- перекрытия;

-перегородки;

- полы и основания;

- покрытия и кровли;

- заполнение проемов;

- лестницы и площадки;

- отделочные работы;

- разные работы (крыльца, отмастки и прочее).

При составлении локальных сметных расчетов (смет) используются расценки из соответствующих сборников (см. приложение МДС81-35.2004), при этом в каждой позиции локального сметного расчета (сметы) указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового в данной таблице (один или два знака).

Например

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких. 15-02-005-1.

15- сборник на отделочные работы; 02- второй раздел сборника;

005- порядковый номер таблицы в данном разделе; 1-   порядковый номер в данной таблице.

При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы (на основании технических частей сборников единичных расценок и МДС 81-35. 2004) применяются коэффициенты, ссылка на которые должна указываться в графе локального расчета (сметы) «шифр».

При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению предприятий, зданий и сооружений учитываются факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок (Общие указания).

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по

соответствующим сборникам ГЭСН-2001, на строительные и специально строительные работы(кроме норм сборника ГЭСН№46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам времени эксплуатации строительных машин.

Применение различных коэффициентов более подробно смотри МДС-35-2004

раздел 4.

Локальные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять с учетом приложения №2 к МДС81-35.2004, образец №4 и по одной из форм автоматизированного расчета сметной документации.

В данной методике (МДС81-35.2004) также приводятся особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов, определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин, определение сметной стоимости материальных ресурсов, определение накладных расходов и сметной прибыли.

Объектные сметные расчеты (сметы)

Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в текущем уровне цен по образцу №3 (приведенному в приложении №2 МДС81-35.2004) на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости: «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на стоимость временных зданий и сооружений (см. ГСН81-05-01.2001 берется % от сметной стоимости строительных и монтажных работ в зависимости от вида строительства;

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (см. ГСН81-05-02.2001), берется % от сметной стоимости строительных и монтажных работ с учетом стоимости временных зданий и сооружений в зависимости от температурной зоны и вида строительства;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства, с учетом размера, согласованного заказчиком с подрядчиком для включения в состав договорной цены на строительную продукцию (для контрольной работы рекомендуется принять резерв в половинном размере).

В том случае, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы играет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитированных затрат в том же установленном порядке.

В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 кубический метр объема, 1 квадратный метр общей площади зданий и сооружений, 1 метр протяженности сетей и так далее.

За итогом объектного сметного расчеты (сметы) справочно показываются возвратные суммы (для контрольной работы рекомендуется учесть возвратные суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений). Сметы на отдельные виды затрат составляются аналогично локальным сметным расчетам (сметам).

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий или сооружений - это документ, определяющий лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

Его рекомендуется составлять по образцу №1, приведенному в приложении №2 (МДС 81-35.2001).

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат (первый итог объектных смет), а также по сметным расчетам на отдельные виды затрат.

В позициях сводного сметного расчета указывается ссылка на номер указанных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренная проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость: «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели, инвентаря», «прочих работ и затрат» и «общая сметная стоимость».

Средства для определения сметной стоимости строительства рекомендуется распределять по соответствующим главам (новое строительство):

- «Подготовка территории строительства»

- «Основные объекты строительства»

- «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»

- «Объекты энергетического хозяйства»

- «Объекты транспортного хозяйства и связи»

- «Наружные сети и сооружения водоснабжения и газоснабжения»

- «Благоустройство и озеленение территории»

- «Временные здания и сооружения»

- «Прочие работы и затраты»

- «Содержание  службы  заказчика  -  застройщика  (технического   надзора)  строящегося
предприятия»

- «Подготовка эксплуатационных кадров»

- «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

В сводном сметном расчете после каждой главы подсчитываются итоги, а также промежуточные по главам: 1-7, 1-8, 1-9, 1-12. После итогов глав 1-12 рассчитывают резерв непредвиденных затрат в установленном размере; подсчитывается итог в ценах 2001; делается пересчет в текущие цены (учитывается коэффициент инфляции к стоимости строительно-монтажных работ, к стоимости оборудования, мебели, инвентаря, к стоимости прочих затрат).

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) принимается в размере, установленном законодательством РФ от итоговых данных по сводному сметному расчету на строительство и показывается отдельной строкой под наименованием «средства на покрытие затрат по уплате НДС», после чего подсчитывается «всего с учетом НДС».

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства рекомендуется указывать возвратные суммы (для контрольной работы возвратной суммы рекомендуется принять в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений).

К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся:

- место расположения строительства;

- перечень каталогов сметных нормативов;

- наименование генподрядной организации;

- нормы и накладных расходов;

- нормативы сметной прибыли;

- особенности определения сметной стоимости для данной стройки;

- особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 сводного сметного
расчета и другие сведения, характерные для данной стройки.

Более подробно смотри рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемый в сводный сметный расчет стоимости строительства в приложении № 8 (МДС 81-35.2001).

Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации производят на основании Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной предпроектной и проектной документации в РФ (Постановление Правительства РФ №1008 от 27.12.2000 г.).

Вопросы для самоконтроля

- Каковы виды и формы сметной документации, их назначение?

- Как подсчитывается строительный объем здания?

- Как подсчитать объем работ по устройству кирпичной кладки?

- Как подсчитать объем кровельных работ?

- Как расшифровать норму: 08-01-002-1?

- Какие    графы    локального-сметного   расчета    (сметы)    заполняются    на   основании
нормативных документов

- Какие разделы включает локальный сметный расчет (смет) на общестроительные работы

- Каков порядок составления локальных сметных расчетов (смет)?

- Как определяется  нормативная трудоемкость (затраты труда) в  локальных сметных
расчетах (сметах) и объектных сметных расчетах (сметах)?

- Как определяются средства на оплату труда в локальных сметных расчетах (сметах) и
объектных сметных расчетах (сметах)?

- Какие лимитированные затраты участвуют при разработке сметной документации

- Каков   порядок  определения   сметной   стоимости   временных  зданий   и   сооружений
(титульных и нетитульных)?

- Что такое возвратные суммы?

- Каков порядок определения дополнительных затрат на производство работ в зимнее
время?

- Каков порядок определения непредвиденных работ и затрат в сметной документации

- Как определяются средства на покрытие затрат по уплате НДС  - налога на добавленную
стоимость

- Каков порядок составления объектных сметных расчетов (смет)?

- Как рассчитываются  показатели единичной стоимости  в объектом  сметном расчете
(смете)?

- Какова номенклатура глав сводного сметного расчета стоимости строительства

- Каков порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства?

- В   чем   сущность  ресурсного  (ресурсно-индексного)  метода  определения   стоимости
строительства на основе элементных сметных нормативов?

- Каково содержание пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости
строительства?

- Как рассчитываются основные технико-экономические показатели проекта?

- Каков порядок согласования и экспертизы сметной документации?

- Как поступить, если имеются замечания к сметной документации?

- Каков порядок утверждения сметной документации?

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление об основах ценообразования и сметного нормирования в строительстве; о порядке согласования, экспертизе и утверждения сметной документации;

знать содержание терминов (сметная цена, контрольная цена, договорная цена), методы определения сметных цен, структуру сметной стоимости, виды сметной документации;

уметь различать виды цен, определять элементы затрат, себестоимость, сметную стоимость составлять сметную документацию на основе элементарных сметных норм и единичных расценок на новое строительство и ремонтные работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из 27 вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит два практических вопроса и один теоретический.

Вариант контрольной работы определяется по списку в журнале учебных занятий.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычисления должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычислительных физических величин должны указываться размерности;

На каждой странице оставляют поля шириной 3-4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методические пособие, по которому выполнены работы, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал.

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению. Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и возвращаются студенту.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Вариант 1

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-014-1

1.2. количество 95 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Каков   состав   проектной   документации   на   строительство   предприятий,   зданий   и сооружений?

4. Какие виды цен в строительстве Вы знаете?

Вариант 2

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-016-1

1.2. количество 120 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. С какой целью применяются единичные расценки ?

4. Какова сущность договорной цены в строительстве?

Вариант 3

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-002-1

1.2. количество 25 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова структура сметной стоимости строительства?

4. Для каких целей предназначены накладные расходы?

Вариант 4

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-003-2

1.2. количество 20 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какие методы определения стоимости строительства Вы знаете?

4. Как расшифровать норму: 08-01-002-1?

Вариант 5

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-016-2

1.2. количество35 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова структура накладных расходов?

4. Какие лимитированные затраты участвуют при разработке сметной документации9

Вариант 6

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-014-4

1.2. количество 15 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что такое сметная прибыль? Порядок определения ее величины.

4. Какова номенклатура глав сводного сметного расчета стоимости строительства9

Вариант 7

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-008-1

1.2. количество 45 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Как производят индексацию сметной стоимости строительной продукции?

4. В   чем   сущность  ресурсного  (ресурсно-индексного)  метода  определения   стоимости строительства на основе элементных сметных нормативов?

Вариант 8

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-006-1

1.2. количество 105 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова структура сметной нормы?

4. Какова структура сметной стоимости строительно-монтажных работ?

Вариант 9

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-012-1

1.2. количество 130 м

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что такое «франко»? Виды «франко».

4. Каков   состав   проектной   документации   на   строительство   предприятий,   зданий   и сооружений

Вариант 10

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-009-2

1.2. количество 85 м

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Назовите нормативные показатели таблиц государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001).

4. Чем отличаются ГЭСН от ФЕР или ТЕР?

Вариант 11

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-007-1

1.2. количество 65 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что является базой для исчисления накладных расходов в текущем уровне

цен?

4. В   чем   заключается   сущность   базисно   -   индексного   метода   определения   сметной стоимости строительства9

Вариант 12

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-008-2

1.2. количество 20м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Определение индекса изменения стоимости строительства?

Вариант 13

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-006-2

1.2. количество 25 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. . Какова структура сметной стоимости строительства?

4. Что такое себестоимость, её состав и порядок определения?

Вариант 14

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-005-1

1.2. количество 125 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Для чего используются единичные расценки?

4. Как   определяются   сметные   затраты   на   эксплуатацию    строительных   машин       и механизмов?

Вариант 15

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-015-3

1.2. количество 75 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что входит в состав сметной документации на стадии рабочего проекта?

4. В чем заключается смысл организации и проведения подрядных торгов (тендеров)?

Вариант 16

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-014-2

1.2. количество 45 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какая документация необходима для проведения подрядных торгов?

4. Какова структура прямых затрат?

Вариант 17

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-008-3

1.2. количество 15 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какие разделы включает локальный сметный расчет (смет) на общестроительные работы9

4. Каков порядок составления объектных сметных расчетов (смет)?

Вариант 18

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-002-5

1.2. количество 55 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Каков порядок определения дополнительных затрат на производство работ в зимнее время?

4. Для каких целей предназначена сметная прибыль? Приведите порядок её определения.

Вариант 19

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-002-8

1.2. количество 25 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что входит в состав сметной документации на стадии рабочего проекта?

4. Какие показатели сметных затрат, содержатся в таблице единичной расценки (ЕР)?

Вариант 20

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-003-3

1.2. количество 20 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Определение индекса изменения стоимости строительства?

4. Каков  состав   и  порядок  определения  сметной  стоимости   на  материалы,   изделия   и конструкции?

Вариант 21

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-009-1

1.2. количество 115 м

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова структура накладных расходов?

4. Что включает шифр нормы?

Вариант 22

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 12-01-008-2

1.2. количество 45 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Что такое сметная прибыль? Порядок определения ее величины.

4. В чем заключается смысл организации и проведения подрядных торгов (тендеров)?

Вариант 23

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-002-3

1.2. количество 35 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3 Индекс изменения стоимости строительства.

4. Назовите нормативные показатели таблиц государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001).

Вариант 24

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-001-1

1.2. количество 75 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. На какой основе составлены единичные расценки (ТЕР) и что они отражают?

4. Каковы  уровни цен  при  определении  стоимости  строительства?

Вариант 25

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-002-6

1.2. количество 45 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова сущность договорной цены в строительстве?

4. Что такое «франко»? Виды «франко».

Вариант 26

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-001-2

1.2. количество 56 м2

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Назовите основные методы расчета цен на строительную продукцию?

4. Какова структура сметной стоимости строительно-монтажных работ?

Вариант 27

1.Определить сметную стоимость СМР на следующую работу:

1.1. шифр 11-01-003-1

1.2. количество 46 м3

2. Определить структуру выше указанной работы в суммарном и процентном

выражениях.

3. Какова структура сметной стоимости строительства?

4. Что относят к территориальным сметным  нормативам  и области  их применение?

ПРИМЕЧАНИЕ

Практическое задание №1 выполняется на основании ТЕР 2001 года в ценах по состоянию на 1 квартал 2009г. с применением индексов из Бюллетеня информационных материалов для строителей за 1 квартал,  использовать развернутую форму локальной сметы (см. приложение).

При исчислении накладных расходов и сметной прибыли использовать нормативы по видам работ согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81- 25.2001.

Практическое задание № 2 Оформить в табличном виде.(см. приложение).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

- МДС    81-35.2004   Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на
территории Российской Федерации. Госстроя России. –М., 1999

- МДС  81-3.99.   Методические  указания  по  разработке  сметных  норм  и  расценок  на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Госстрой России. М.,
2004.

- МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов
в строительстве. Госстрой России. – М., 2004.

- МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату
труда в договорных ценах  и сметах на строительство    и оплате труда работников
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. Госстрой России. – М.,
1999.

- МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве. Госстрой России. – М., 2001.

- МДС 81-28.2001. Методические указания по применению государственных элементных
сметных норм на строительные и специальные строительные работы. Госстрой России. -
М., 2001.

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений. Госстрой России. – М., 2001.

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время. Госстрой России. – М., 2001.

- ГЭСН – 2001. Государственные элементные сметные нормы. Госстрой России. – ML, 2000.
Сметно-нормативная база, 2001.

- ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой России.-М.,
2000.

- ТЕР-2001 – Территориальные единичные расценки.

- Под ред. к.э.н. И.Ю.Носенко. Сводная смета – затраты глав 1, VII-XII.-Санкт-Петербург:
ЗАО «ИкиК», 2002.

- Александров В.Т. Ценообразование в строительстве. – Санкт-Петербург: «Питер», 2001,

- Степанов И.С. Экономика строительства. – М.: «Юрайт», 2002

- Под   ред.    П.В.Горячкина.    Составление   смет   в   строительстве   на   основе   сметно-
нормативной базы 2001  года, Практическое пособие, Санкт-Петербург, ООО «РЦЭС»,
2003.

16. Н.И. Барановская, А.А. Котов Основы сметного дела в строительстве, Учебное пособие для образовательных учреждений. Москва, Санкт – Петербург, 2005 г.

- Программный комплекс для выпуска сметной документации с нормативно –сметной базой 2001 г. «Smeta. Ru».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При   использовании данных методических указаний  студент должен:

иметь представление:

- об организации проектно-сметного дела;

- о различных методах расчета сметной стоимости в строительстве.
знать:

-	состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной доку-
ментации;

уметь:

- рассчитывать   основные   удельные   технико-экономические   показатели   (ТЭП)
строительства;

- составлять сметную документацию,.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ

| Наименование затрат | Стоимость, руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |
| Основная з/плата рабочих |  |  |
| Эксплуатация машин и механизмов, в т.ч. з/п механизаторов |  |  |
| Прямые затраты |  |  |
| Накладные расходы |  |  |
| Сметная себестоимость |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |
| Сметная стоимость строительно-монтажных работ |  |  |

Приложение 2

Локальная смета № _

Составлена в ценах ______________20__г.                                                                                                     Сметная стоимость________руб.

Средства на оплату труда_________руб.__

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. Изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | тр.затр.осн тр затр мех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТЕР-2001 | Текущий уровень цен | Всего | Осн/зп | Экс.м зп мех | Матер. |  |
|  |  |  |  |  | Всего Осн/зп | Экс.м зп мех | Матер. | Всего Осн/зп | Экс.м зп мех | Матер. |  |  |  |  | На ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |