Министерство образования Омской области

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж»

##### ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР «TC-307 LEICA»

Методические указания для теоретических, лабораторно- практических занятий и производственной практики студентов специальности 120101

«Прикладная геодезия» при производстве крупномасштабных съемок

Автор: преподаватель Дидикова А.Г.

##### ОМСК

2013г.

Содержание

| Пояснительная записка Общие сведения и назначение Основные технические характеристики Состав комплекта тахеометра Устройство тахеометра Клавиатура Дисплей Система меню Быстрая настройка Все настройки Работа с памятью Поверки тахеометра Системная информация Техническая терминология и обозначения 6.1. Функции Проведение измерений Установка параметров станции стояния Ориентирование Прикладные программы Съемка 8.2. Разбивка 8.3. Определение расстояний, превышений между пикетами 8.4. Вычисление площади 8.5. Обратная засечка 8.6. Определение высоты недоступной точки 9. Правила техники безопасности при эксплуатации электронного тахеометра «TC-307 LEICA» 10. Задания для лабораторно- практических занятий 11. Информационные ресурсы | 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 22 26 28 29 29 31 31 33 34 34 35 36 37 38 41 42 43 43 |
| --- | --- |

Пояснительная записка

Методические указания для лабораторно- практических занятий и производственной практики студентов специальности 120101 «Прикладная геодезия» предназначены для  организации работы студентов при производстве крупномасштабных съемок с использованием электронных тахеометров.

Внедрение автоматизированного режима работы в свето и радиодальномеры стимулировало разработку автоматизированных угломерных устройств, получивших название кодовых теодолитов. На базе совместного использования электронных дальномеров и кодовых теодолитов созданы комбинированные приборы, получившие название электронных тахеометров.

Они не только позволяют в автоматизированном режиме выполнять линейные и угловые измерения, но и оперативно непосредственно на точке стояния прибора получать на световом табло (а иногда и регистрировать с помощью того или иного запоминающего устройства) практически все интересующие нас величины (вертикальные и горизонтальные углы, наклонные расстояния и горизонтальные проложения, взаимное превышение пунктов, плановые координаты и высоты точек визирования).

Во многих электронных тахеометрах получаемая информация передается для хранения в  подключаемые к прибору внешние портативные запоминающие устройства. Последние в камеральных условиях используются для передачи хранящейся в них информации в ЭВМ с целью дальнейшей обработки.

В настоящее время электронные тахеометры широко применяются и используются в топографо-геодезическом производстве для топографических съемок, разбивочных работ, выполнения различных задач при строительстве инженерных объектов и помогают быстро и оперативно решать многие задачи.  Знание и умение работы с этими приборами необходимо современным квалифицированным специалистам.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ТАХЕОМЕТРА.

5. УСТРОЙСТВО ТАХЕОМЕТРА.

5. 1. КЛАВИАТУРА

5. 2. ДИСПЛЕЙ

5. 3. СИСТЕМА МЕНЮ

QUICK SETTINGS – БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

ALL SETTINGS – ВСЕ НАСТРОЙКИ

DATA MANAGER – РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

CALIBRATION – ПОВЕРКИ ТАХЕОМЕТРА

SYSTEM INFO – СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5. 3. 1. QUICK SETTINGS – БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

5. 3. 2. ALL SETTINGS – ВСЕ НАСТРОЙКИ

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

УГЛОВЫЕ НАСТРОЙКИ

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

НАСТРОЙКИ ДАЛЬНОМЕРА

ОБМЕН ДАННЫМИ

ДАТА И ВРЕМЯ

5. 3. 3. DATA MANAGER – РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

5. 3. 4. CALIBRATION – ПОВЕРКИ ТАХЕОМЕТРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛИМАЦИОННОЙ ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА НУЛЯ

5. 3. 5. SYSTEM INFO – СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

6.1. ФУНКЦИИ

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ СТОЯНИЯ

7. 2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ

8. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ

8. 1. СЬЕМКА

8. 2. РАЗБИВКА

8. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ МЕЖДУ ПИКЕТАМИ

8. 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ

8. 5. ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА

8. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ НЕДОСТУПНОЙ ТОЧКИ

9. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА «TC-307 LEICA»

- запрещается смотреть на солнце через зрительную трубу;

-  при неправильной работе с прибором лазерные лучи могут представлять опасность и повредить зрение.    Не  смотрите долго на лазерный луч, т.к. это опасно для зрения;

- никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать  прибор;

-    не  подсоединяйте к прибору батарею  во время ее подзарядки и не  накрывайте зарядное устройство во время  подзарядки батареи, не  используйте влажные батареи  и зарядные устройства;

- не  используйте поврежденные кабели питания, разъемы и розетки, т.к. существует опасность возгорания или удара током;

- запрещается используйте прибор вблизи самовозгорающихся  газов или жидкостей, а так же его использования в угольных шахтах.

- при хранении батареи необходимо обеспечить невозможность  короткого замыкания ее контактов;

- при работе надевайте защитные принадлежности (защитная обувь, шлем, жилет и т.п.).

- при подсоединении или отсоединении оборудования мокрыми руками вы рискуете получить удар током!

Электронный тахеометр предназначен только для  профессионального использования! Пользователь должен быть квалифицированным геодезистом или иметь хорошие знания по проведению съемок, для того чтобы понимать правила пользования и техники безопасности ДО момента проведения работ, поверок или юстировок.

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКИХ

- Выполнить ориентирование прибора.

- Выполнить измерение горизонтального угла.

- Выполнить измерение превышения.

- Выполнить измерение линии в прямом и обратном направлении.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Техническое описание и руководство по эксплуатации электронного тахеометра «LEICA TC 307».

2. Поклада Г.Г., Практикум по геодезии  М.: Трикста, 2011 -485 с.

3. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия. -  М.:Колос, 2006. – 598с.

4. Савиных В.П., Ященко В.Р., Топографические съемки М.: Недра 1991. – 317 с.

5. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии.– М.: Колос, 2008. – 318с.